## Slide 1
Realizado por:
Israel Fargas Asquith
Carlos Pérez Borrego
Arquitectura de Computadores Práctica 2: Estudio de la Memoria Caché
(Correspondencia, Reemplazo y Trazas)

## Slide 2: INTRODUCCIÓN
Es esta práctica, con la ayuda de la herramienta de simulación SMPCache vamos a analizar la tasa de aciertos/fallos sacando las conclusiones correspondientes al cambiar los siguientes parámetros del análisis:
  Funciones de correspondencia.
  Algoritmos de Reemplazo.
  Diseño de trazas de memoria

## Slide 3: ELECCIÓN ARQUITECTURA MP
Hemos decidido tomar como datos de la simulación:
Ancho de palabra = 16 bits = 2Bytes por posición memoria
1kPalabras por bloque
Una Memoria principal de 2^21 Bloques
Por lo que el tamaño de la memoria es de 2^21*2^10*2 = 2^32 = 4GBytes de MP con 2^31 posiciones de memoria

## Slide 4: DATOS MP

## Slide 5: ELECCIÓN ARQUITECTURA MC
Hemos decidido tomar como datos de la simulación:
Ancho de palabra = 16 bits = 2Bytes por posición memoria
1kPalabras por bloque
Una Memoria caché de 16 bloques = 2^4
Por lo que el tamaño de la caché es de 2^4*2^10*2 = 2^15 = 32KBytes de MC con 2^14 posiciones de memoria.
Aunque hemos decidido usar dos arquitecturas más de MC para el apartado 1

## Slide 6: ARQUITECTURAS COMPARADAS
Hemos decidido emplear 3 arquitecturas de caché distintas para este apartado, así logramos tener una mejor perspectiva de la comparación, nuestra arquitectura diseñada la siguiente
            También hemos usado una caché 4 veces más grande y 4 veces más pequeña

## Slide 7: Comparación traza WAVE
Chart: Función directa WAVE
| Mem caché 32KB | Mem caché 128KB | Mem caché 8KB
Tasa Aciertos | 87.54 | 98.95 | 81.53
Tasa Fallos | 12.46 | 1.05 | 18.47
Como podemos observar la memoria elegida de 32KB es inviable con la función directa, pero mejora de forma exponencial al usar la función totalmente asociativa e incluso un poco más al usar pequeños conjuntos. Pese a todo es obvio que una gran memoria caché siempre va a ser mejor independientemente del caso y una pequeña mucho peor, siendo inviable en las funciones directas o por conjuntos
Chart: Asociativa por conjuntos (4) WAVE
| Mem caché 32KB | Mem caché 128KB | Mem caché 8KB
Tasa Aciertos | 98.42 | 98.95 | 81.53
Tasa Fallos | 1.58 | 1.05 | 18.47
Chart: Función totalmente asociativa WAVE
| Mem caché 32KB | Mem caché 128KB | Mem caché 8KB
Tasa Aciertos | 98.4 | 98.95 | 95.86
Tasa Fallos | 1.6 | 1.05 | 4.14

## Slide 8: ALGORITMOS DE REEMPLAZO TRAZA HYDRO
Chart: Mem Caché 32KB Función totalmente asociativa
| Aleatorio | FIFO | LFU | LRU
Tasa Aciertos | 98.03 | 98.07 | 98.17 | 98.26
Tasa Fallos | 1.97 | 1.93 | 1.83 | 1.74
Hemos analizado los distintos algoritmos de reemplazo con la primera arquitectura propuesta, como podemos ver el que mejor resultados da es el de usar la política de reemplazo del Menos Recientemente Usado (LRU) cabe destacar que hemos tenido que cambiar de traza ya que la WAVE daba la casualidad de que FIFO y ALEATORIO daban resultados idénticos para nuestra arquitectura al igual que LRU y LFU.
A continuación, mostramos los datos en "crudo" junto con las gráficas que nos proporciona SMPCaché.

## Slide 9: DATOS ALGORITMOS DE REEMPLAZO
FIFO
ALEATORIO

## Slide 10: DATOS ALGORITMOS DE REEMPLAZO
LRU
LFU

## Slide 11: DISEÑO DE TRAZAS DE MEMORIA
Ahora vamos a diseñar 3 trazas.
Las especificaciones de la MP serán las mismas que antes.
Para el caso de la traza 1 usaremos una función de correspondencia directa vs totalmente asociativa, y para las trazas 2 y 3, asociativa por conjuntos (4 conjuntos).

## Slide 12: FORMATO DE DIRECCIÓN DE LA MP (FICHERO1.prg)
Partiendo de la base que necesitamos 31 bits para direccionar toda la memoria principal, los formatos que surgen son los siguientes.
0 00000174 etiqueta palabra
0 000 0000 0000 0000 0000 0001 0111 0100 totalmente asociativa
etiqueta bloque palabra
0 000 0000 0000 0000 0000 0001 0111 0100 directa
De forma que la siguiente instrucción de la traza HYDRO quedaría identificada de la siguiente forma
El algoritmo es el LRU

## Slide 13: FICHERO1.prg
La secuencia de llenado de ambas memorias es la siguiente: B0, B51, B33, B38, B40, B43, B50, B73, B71, B69, B42, B76, B77, B36, B46, B15. En este punto ambas memorias están llenas de la siguiente forma:
En las primeras 16 líneas se producen 16 fallos forzosos.

## Slide 14: FICHERO1.prg
Ahora la secuencia que se da es de: B2, B0, B51, B33, B38, B40, B43
La primera vez que se ejecuta esta parte de la traza produce 1 fallo forzoso en ambos formatos, pero en el totalmente asociativo produce 6 fallos de capacidad que no se dan en el directo.
A partir del bloque B43 repetimos toda la traza desde el inicio por lo que tendremos 1 fallo de capacidad por cada siguiente iteración del bucle para el B50 y cuando lleguemos al B2 1 de capacidad para el directo y 6 para el totalmente asociativo.

## Slide 15: FICHERO1.prg
Chart: Memoria 32 KB traza Fichero 1
| Totalmente Asociativa | Asociación directa
Tasa aciertos | 24.9 | 88.34
tasa fallos | 74.1 | 11.66
En total tenemos una tasa de aciertos del 24,9% en la función Totalmente asociativa para las 507 líneas de código frente al 88,34% en la función Directa para las mismas líneas.
Hemos añadido un fichero .txt en el que hemos recogido como hemos codificando cada línea de la traza para que perteneciese a cada Bloque de MP y su correspondiente bloque en MC

## Slide 16: FICHERO1.prg
Datos del resultado "en crudo"

## Slide 17: FORMATO DE DIRECCIÓN DE LA MP (FICHERO2.prg Y FICHERO3.prg)

## Slide 18: FICHERO2.prg
ESTRATEGIA:
Llenamos la caché (1).
Introducimos los mismos bloques que antes pero ahora cambiamos el B15 por el B19(2).
Repetir (1 y 2 intercalados) hasta conseguir las 500 líneas.

## Slide 19: FICHERO2.prg

## Slide 20: FICHERO2.prg

## Slide 21: FICHERO2.prg
REPETIMOS DESDE LA LÍNEA 1 HASTA LA 32, HASTA CONSEGUIR LAS 500 LÍNEAS.
NOTA: TERMINAMOS LA SECUENCIA EN LA LÍNEA 496, TENDREMOS 4 ACIERTOS EXTRAS PARA LLEGAR A LA LÍNEA 500 EN AMBOS CASOS.

## Slide 22: FICHERO2.prg
LRU

## Slide 23: FICHERO2.prg
FIFO

## Slide 24: FICHERO3.prg
ESTRATEGIA:
Llenamos la caché (1).
Introducimos los bloques de los conjuntos C0, C1 y C2. Revertidos para el C3 + el B19 (2).
Repetir (2) hasta conseguir las 500 líneas.

## Slide 25: FICHERO3.prg

## Slide 26: FICHERO3.prg

## Slide 27: FICHERO3.prg
REPETIMOS DESDE LA LÍNEA 17 HASTA LA 33, HASTA CONSEGUIR LAS 500 LÍNEAS.
NOTA: TERMINAMOS LA SECUENCIA EN LA LÍNEA 492, TENDREMOS 8 ACIERTOS EXTRAS PARA LLEGAR A LA LÍNEA 500 EN AMBOS CASOS.

## Slide 28: FICHERO3.prg
LRU

## Slide 29: FICHERO3.prg
FIFO